שאלון 37303 תשע"א 2011

## שאלה 1 סעיף ד' – סטוכיומטריה

הצריכה היומית המומלצת של יוני אשלגן, K+ , היא 4.7 גרם. המקור העיקרי ליוני האשלגן שבמזון    הוא אשלגן כלורי, KCl .

מהי המסה של KCl (בקירוב) שיש לצרוך ביום, כדי לספק את כמות יוני האשלגן המומלצת?

1%	1.	7.5 גרם

98%	2.	9.0 גרם

-	3.	39.0 גרם

1%	4.	74.5 גרם

הנימוק:

חישוב של מסת KCl שצריך לצרוך ביום על מנת לספק את כמות יוני האשלגן המומלצת:

המסה המולרית של KCl(s) :

במול KCl יש 39.1 גרם יוני K+ .

המסה של יוני K+ ב- 4.7 גרם KCl:

לדעתנו, רמת חשיבה על פי הטקסונומיה של בלום היא יישום

כדי לענות על שאלה זו על התלמיד לדעת:

(	לזהות חומר יוני.

(	לקבוע מספר מולים של כל אחד מסוגי היונים במול של חומר יוני.

(	חישובים סטויכיומטריים - קשר בין מסת החומר הנתון, מסה מולרית של החומר ומספר המולים של החומר.

סיבות אפשריות לטעויות:

הציון גבוה מאוד. כמעט ולא אותרו טעויות. השאלה הייתה קלה לתלמידים.

# Text boxes

gr

mol

74.5

= 8.955 gr ( 9 gr

4.7 gr ( 74.5 gr

39.1 gr