## السؤال يبحث بمادة اليود, اليود مكوّن من جزيئات ثنائية الذرات I2 .

## ارسم:              نموذج لليود بالحالة الصلبة                        ونموذج لليود بالحالة الغازية .

## معطى أمامك أقوال بالنسبة لتبخير الأستون CH3H6O(l). 
حدّد بالنسبة لكل قول اذا كان صحيح أم غير صحيح.

- جزيئات الأستون تتفكك بعملية التبخير.

- عملية تبخير الأستون تعتبر عملية غير منعكسة. الأستون لا يستطيع أن يعود الى الحالة السائلة.

- عندما يستوعب السائل مقدار معين من الطاقة ,ممكن أن تتحرك جزيئات الأستون بسرعة أكثر وتنفصل الواحدة عن الأخرى.

- يوجد ارتفاع بالطاقة لجزيئات الأستون في عملية التبخير.

## الأقوال التالية تتطرق للمقارنة بين الأستون بدرجة حرارة الغرفة وبين الأستون بالحالة الغازية بـ -   0C   60الذي تم الحصول عليه نتيجة تسخين السائل.

## درجة غليان الأستون هي 0C   .56
أي قول / أقوال من بين الأقوال التالية صحيح/ة ؟

- كتلة الأستون السائل والأستون الغاز الذي تم الحصول عليه من التبخير , متشابهة.

- سرعة حركة جزيئات الأستون بالحالة السائلة وبالحالة الغازية متساوية.

- الأستون بالحالة السائلة مكوّن من جزيئات , بينما الأستون بالحالة الغازية مكوّن من ذرات.

- في الحالة الغازية جزيئات الأستون تتحول إلى طاقة.

- في الحالة الغازية جزيئات الأستون تتحول إلى هواء.

## عند غليان مادة الفورمالين السائل  CH2O(l), تنتج فقاعات. ما هو تركيب الفقاعات؟

- ذرات كربون C, جزيئات هيدروجين H2, وذرات أوكسجين O.

- ذرات كربون C, هيدروجين H, وأوكسجين O.

- جزيئات فورمالين CH2O.

- هواء.

- لا يوجد شيء في الفقاعات.

- جزيئات أكبر من الفورمالين .CH2O

## عند تبريد الفورمالين السائل CH2O(l), لأقل من درجة التجمد , نحصل على فورمالين صلب  CH2O(s). لماذا ؟

- طاقة جزيئات الفورمالين تقل ولذلك جزيئات متجاورة يمكنها أن تنجذب لبعضها البعض.

- تستوعب المادة مقدار معين من الطاقة , ولذلك عند اصطدام جزيئات الفورمالين, بإمكانها أن تتحد مع بعضها البعض.

- في درجات حرارة منخفضة جداً , لا يوجد تنافر بين جزيئات الفورمالين.

- النيتروجين السائل N2 يعتبر سائل بارد جداً, درجة غليانه  -1960C. عند سكب نيتروجين سائل لوعاء مفتوح , نلاحظ ظهور فقاعات بالسائل وخلال فترة زمنية قصيرة لا تتبقى مادة بالوعاء.

## حدّد بالنسبة لكل قول اذا كان صحيح أم غير صحيح.

- تبخير النيتروجين لا يتطلب طاقة.

- في العملية الموصوفة أعلاه , جزيئات النيتروجين تستوعب طاقة من البيئة المحيطة.

- عند غليان النيتروجين , الوعاء يكون ساخن جداً.

- في العملية الموصوفة أعلاه , جزيئات النيتروجين تُطلق طاقة للبيئة المحيطة.

- كيف تؤثر قوى الجذب الكهربائي العاملة بين جزيئات المادة على درجة انصهار وغليان المادة؟

- كلما كانت قوى الجذب الكهربائي العاملة بين جزيئات المادة أقوى, تكون درجات انصهار وغليان المادة أكثر انخفاضاً.

- كلما كانت قوى الجذب الكهربائي العاملة بين جزيئات المادة أقوى, تكون درجات انصهار وغليان المادة أكثر ارتفاعاً.

- قوى الجذب الكهربائي بين الجزيئات لا تؤثر على درجات انصهار أو غليان المادة.

- أي من بين النماذج التالية يعبّر بالمستوى الميكروسكوبي عن مادة NH3  بالحالة الغازية؟

- ماذا يحدث عند تسخين سائل من مادة جزيئية لدرجة أعلى من درجة غليانه ؟

أحط بدائرة الكلمة المناسبة بكل قول , وبذلك تحصل على قول صحيح.

- الجزيئات تبتعد عن بعضها البعض/ تقترب لبعضها البعض.

- سرعة الجزيئات تقل/ تزداد.

- تركيب الجزيئات لا يتغير/ الجزيئات تتفكك.

- الروابط بين الجزيئات تضعف/ تتفكك.

- عدد التصادمات بين الجزيئات يقل/ يزداد.

- عدد أشكال الحركة يقل/ يزداد.

- معطاة قارورة مغلقة وجافة من الخارج. بداخل القارورة يوجد ثلج.

بعد 15 دقيقة أصبحت القارورة رطبة من الخارج.

لماذا القارورة رطبة من الخارج ؟

- مرور الماء الناتج من انصهار الثلج من خلال الزجاج.

- تحول الاوكسجين والهيدروجين في الهواء ,الى ماء نتيجة البرد.

- تكاثف الماء الذي في الهواء على الزجاج البارد.

- مرور البرد من خلال الزجاج وتحول الى ماء.

- أمامك نموذج لمادة بالحالة الغازية الموجودة في وعاء ذو حجم ثابت ,في درجة حرارة T1 .

## في درجة حرارة أكثر انخفاضاً T2, المادة لا تزال موجودة بالحالة الغازية.

## أي من بين النماذج التالية يصف الغاز في درجة حرارة T2?

## ב. اذكر ماذا كان يجب أن نضيف للنموذج (اذا أمكن ذلك) لإظهار – التعبير عن - التغيير بدرجة الحرارة.

- في درجة حرارة الغرفة,250C  , حجم 1 غرام من الماء يساوي 1 ملل.

في درجة حرارة أعلى, 1000C , حجم 1 غرام من الماء يساوي 1671 ملل.

ما هو السبب للفرق بين الأحجام؟

- البعد بين الذرات مختلف.

- حجم الذرات مختلف.

- البعد بين الجزيئات مختلف.

- حجم الجزيئات مختلف.